WOJEWÓDZKI SZPITAL OBSERWACYJNO ZAKAŹNY IM. TADEUSZA BROWICZA

ul. Św. Floriana 12 85-030 Bydgoszcz

centrala tel. 52  325-56-00  fax.52 32-55-664

Bydgoszcz 2023.08.18

Nr postępowania 21/2023

Zaproszenie do złożenia oferty

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie koncepcji, rozwiązania poprawienia wydajności, skuteczności istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynkach Szpitala przy ul. Św. Floriana 12 w Bydgoszczy wraz z Przychodnią przy ul. Kurpińskiego 5A.

Szczegółowy zakres zadania:

Przeprowadzenie kompleksowej oceny i wskazanie rozwiązań/wytycznych technicznych sposobu przeprowadzenia modernizacji, wymiany, przeprojektowania lub ulepszenia istniejącej instalacji  wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynkach szpitala wraz z przychodnią na ul. Kurpińskiego 5A

Należy przyjąć i zastosować rozwiązania techniczne, które zapewnią utrzymanie komfortu termicznego na wymaganym i oczekiwanym poziomie  w szczególności w okresie letnich upałów:

- na oddziałach łóżkowych w szczególności na salach chorych,

- odpowiednich temperatur w pomieszczeniach pracy w zakresie  wymaganym przepisami prawa,

- oraz dostosowanymi do wymogów technologicznych,

- jak również zapewniających odpowiednich temperatur w pomieszczeniach z lekami i medykamentami.

W zakres zlecenia wchodzą budynki zlokalizowane przy ul. Św. Floriana 12 (bud. Szpitalny A, C i E) oraz budynek Wojewódzkiej Przychodni Chorób Zakaźnych i Przychodni Dermatologicznej przy ul. K. Kurpińskiego 5A.

Oczekiwaniem zlecającego jest:

- przedstawienie oceny technicznej możliwości obniżenia temperatur we wskazanych pomieszczeniach do poziomu możliwie minimalnego.

- wskazanie wytycznych i rozwiązań technicznych w formie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PF-U) stanowiący opis przedmiotu zamówienia na potrzeby ewentualnego przeprowadzenia postępowania przetargowego,

- oszacowanie kosztów realizacji inwestycji.

Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej oceny zastosowanych rozwiązań technicznych, oceny mocy i doboru urządzeń i instalacji zastosowanych w budynkach urządzeń pod względem technicznej sprawności, poprawności doboru, oczekiwanej wydajności w odniesieniu do przypisanej powierzchni chłodzenia, rodzaju pomieszczeń i oczekiwań użytkowników.

Opis wentylacji

# Budynek  E

Zespoły N1/W1, N2/W2, N3/W3 obsługują pomieszczenia warsztatowe

Zespół N5 i N6 nawiewają powietrze do pomieszczeń szatni, wywiew za pomocą wentylatorów kanałowych

Zespół N7/W7 obsługuje pomieszczenia lekarza, pielęgniarek oraz pom. socjalne z 10% podciśnieniem.

Zespół N9/W9 obsługuje pomieszczenia części brudnej centralnej sterylizacji z 10% podciśnieniem.

Zespół  N10/W10 i N11/W11 pomieszczenia centralnej sterylizacji z 10% nadciśnieniem

Obsługuje również pomieszczenia sterylizatora gazowego + wentylacja awaryjna wywiewna za pomocą wentylatora dachowego.

Zespół N12/W12 obsługuje pomieszczenia boksów badań z 10% podciśnieniem.

Zespoły N21/W21 obsługują sale chorych na I piętrz z 10% podciśnieniem,

Zespoły N31/W31 obsługują sale chorych na  II piętrz z 10% podciśnieniem

Zespół  N41/W41 obsługuje sale chorych na  III piętrz z 10% podciśnieniem

Zespół  N22/W22 obsługuje pom. personelu medycznego z wszystkich oddziałów

Zespół  N23/W23 obsługuje pokoje zabiegowe

Zespół N24 nawiewa powietrze do komunikacji na oddziałach

# Centrale wentylacyjne i wentylatory wywiewne

Centrale wentylacyjne zespołów N9/W9, N10/W10, N11/W11, N12/W12, N21/W21, N22/W22, N23/W23, N31/W31, M41/W41 zlokalizowane w kondygnacji technicznej poddasza. Nawiew powietrza wspólną czerpnią, wywiew powietrza wyrzutnia ścienną

Część nawiewna central składa się z:

- bloku filtracji z filtrem EU3 lub EU4,

- bloku odzysku ciepła z wymiennikiem krzyżowym (z wyjątkiem centrali nawiewnej N24

- bloku nagrzewnicy wodnej

- bloku chłodnicy

- bloku wentylatora z silnikiem z regulacją liczby obrotów,

- bloku filtracji z filtrem EU7 lub EU8.

Część wywiewna central składa się z:

- bloku filtracji z filtrem EU3 lub EU4,

- bloku wentylatora z silnikiem z regulacją liczby obrotów,

- bloku filtracji z filtrem klasy S (z wyjątkiem central N10/W10.N11/W11),

- bloku odzysku ciepła z wymiennikiem krzyżowym (z wyjątkiem centrali nawiewnej N24.

Centrale wyposażone w układ automatycznej regulacji i sterowania wraz z rozdzielnicami. Rozwiązania oparte o programowalne sterowniki.

Centrale nawiewno-wywiewne podwieszone zespołów N1/W1, N2/W2, N3/W3, N7/W7 umieszczone pod stropem piwnic i parteru wyposażone są w wentylatory nawiewny i wywiewny, krzyżowy wymiennik ciepła, filtry oraz nagrzewnicę wodną. Centrale sterowane SA regulatorem wydajności

# Chłodzenie powietrza

Układ chłodniczy z agregatem wody lodowej, chłodzonym powietrzem. Moc chłodnicza agregatu 75,5 kW, parametry wody schłodzonej 7/12°C. W agregacie czynnik chłodniczy R 407. Jako zabezpieczenie przed zamarzaniem dodano do wody 35% glikolu etylenowego.

# Budynek A

# 1) Centrala wentylacyjna VBW N1 W1  (Obsługuje kuchnię wyposażona w rekuperator z odzyskiem ciepła ok. 50%

nawiew Zestaw filtrów: filtr kasetonowy G4

wyciąg Zestaw filtrów: Filtr tłuszczowy

wyciąg Zestaw filtrów: filtr kasetonowy G4

-

# 2) Centrala wentylacyjna VBW N2 W2 doprowadza powietrze do magazynów żywności

nawiew Zestaw filtrów: filtr kasetonowy G4

-

wyciąg Zestaw filtrów: filtr kasetonowy G4

# 3) N4 W4 obsługuje pokoje chorych na parterze

nawiew Zestaw filtrów: filtr kieszeniowy F5

wyciąg Zestaw filtrów: filtr kieszeniowy F5

wyciąg Zestaw filtrów: filtr kasetonowy G4

# 4) N5 realizuje nawiew powietrza do komunikacji, kuchni oddziałowej oraz zmywalni na parterze, do poczekalni i komunikacji przychodni na I piętrze

nawiew Zestaw filtrów: filtr kasetonowy G4

# 5) N6W6 obsługuje gabinet zabiegowy na parterze i na I piętrze

nawiew Zestaw filtrów: filtr kieszeniowy F5

wyciąg Zestaw filtrów: filtr kieszeniowy F5

wyciąg Zestaw filtrów: filtr kasetonowy G4

# 6) N7W7 obsługuje laboratorium biologii molekularnej

nawiew Zestaw filtrów: filtr kieszeniowy F5

nawiew Zestaw filtrów: filtr kieszeniowy F7

nawiew Zestaw filtrów: filtr kasetonowy G4

wyciąg Zestaw filtrów: filtr kieszeniowy F5

wyciąg Zestaw filtrów: filtr kieszeniowy F7

wyciąg Zestaw filtrów: filtr kasetonowy G4

# 7) N8W8 obsługuje laboratorium diagnostyczne wyposażone w rekuperator odzysk ciepła ok. 50%

nawiew Zestaw filtrów: filtr kieszeniowy F5

nawiew Zestaw filtrów: filtr kieszeniowy F7

wyciąg Zestaw filtrów: filtr kieszeniowy F7

wyciąg Zestaw filtrów: filtr kasetonowy G4

Wentylacja mechaniczna w RTG – centrala wentylacyjna  w wc przy RTG. Centrala nawiewna współpracuje z wentylatorem  wyciągowym

# Klimatyzatory typu split:

# II piętro

- laboratorium (pom. kierownika, balkon od strony południowej, pracownie ) 10 szt.

# I piętro

- OOZ oddział zunifikowany klimatyzator w suficie podwieszanym (korytarz) 2 szt.

- RTG klimatyzator Whirpool Inventer AMD-051 z filtrem COMBO (w tym HEPA) 1 szt.

- USG split 1 szt.

- EKG split 1 szt.

- pozostałe pomieszczenia na piętrze 3 szt.

# Parter

- pomieszczenie pielęgniarki oddziałowej 1 szt.

- pomieszczenie na leki 1 szt.

- pomieszczenie UPS 1 szt.

# Piwnica

# Pomieszczenia kuchni 4 szt.

# III.   Budynek C

# Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna

Centrala wentylacyjna nawiewno- wywiewna obsługująca salę konferencyjną zlokalizowana w łazience na II piętrze.

# Klimatyzatory typu split:

Pomieszczenia biurowe I i II piętro 20 szt.

Piwnica  - instalacja chłodnicza w pomieszczeniu UPS

# IV.  Wojewódzka Przychodnia Dermatologiczna i Chorób Zakaźnych na ul. Kurpińskiego

Trzy centrale wentylacyjne  (dla każdej kondygnacji nadziemnej osobna) z odzyskiem ciepła f-my Ekoklimat typ Eko Zefir RK-1500-UP o wydajności 1500m³/h zasilane elektrycznie. Filtry powietrza kanałowe. Nagrzewnica o mocy 6400 W z termostatem kontroli temperatury nawiewu i zabezpieczeniem termicznym.

Filtry powietrza świeżego i wywiewnego przeznaczone do czyszczenia lub wymiany.

Na kanałach nawiewnych zamontowane są  klimatyzatory kanałowe f-my FUJITSU Typ jednostki wew. ARY36F, Typ jednostki zew. AOY36F, moc chłodnicza 10,5 kW, pobór pradu 6,4 A, zużycie mocy 3,85 A, napięcie 400V,

# Klimatyzatory typu split:

# Piwnica  1 szt. pom. UPS

Jeśli są Państwo zainteresowani to proszę o przesłanie oferty cenowej z wymaganymi dokumentami tz.:

- Formularz oferty – załącznik nr 1

- Oświadczenie – załącznik nr 2

- Oświadczenie – załącznik nr 3

- Aktualny dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej

- Pełnomocnictwo jeśli osoba podpisująca ofertę z załącznikami nie figuruje w przedstawionych dokumentach jako upoważniona do reprezentacji.

aby oferta była ważna należy złożyć wszystkie wymagane dokumenty.

Ofertę należy przesłać do dnia 29.08.2023r. godz. 9.00 w formie elektronicznej na adres:

t.chmielewski@wsoz.pl

Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami – pod rygorem jej odrzucenia – 
musi być sporządzona w języku polskim i podpisana (opatrzona podpisem 
przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w formie 
elektronicznej/postaci elektronicznej).

Termin realizacji zadania od otrzymania zlecenia max. 30 dni

Termin płatności faktury – 30 dni

Fakturę można wystawić po przekazaniu n/w opracowań w wersji papierowej i elektronicznej:

- przedstawienie oceny technicznej możliwości obniżenia temperatur we wskazanych pomieszczeniach do poziomu możliwie minimalnego.

- wskazanie wytycznych i rozwiązań technicznych w formie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PF-U) stanowiący opis przedmiotu zamówienia na potrzeby ewentualnego przeprowadzenia postępowania przetargowego,

- oszacowanie kosztów realizacji inwestycji.

Osoby przewidziane do kontaktu:

-  p. Tomasz Nowosad  - tel. 52 32-55-692 w sprawach merytorycznych

– p. Tadeusz Chmielewski –  tel. 52/32 55 654, fax. 52/32 55 664,

e-mail t.chmielewski@wsoz.pl w sprawach proceduralnych

z poważaniem

Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

| Wykonawca ……………………………………………….. ……………………………………………….. ……………………………………………….. OFERTA Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza ul. Św. Floriana 12 85-030 Bydgoszcz W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 130.000 PLN na zadanie: Wykonanie koncepcji, rozwiązania poprawienia wydajności, skuteczności istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynkach Szpitala przy ul. Św. Floriana 12 w Bydgoszczy wraz z Przychodnią przy ul. Kurpińskiego 5A nr postępowania 21/2023 |
| --- |
| DANE WYKONAWCY: Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:………………..…………………………………. Wykonawca/Wykonawcy:……………..……………..………………………………………….……….…………….……………...….………... ………………………………………………………………………………………………………..…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………... Adres:………………………………………………………………………………………………………..……..……..……..…... …….………………………………wa na Wykonawcyania,ac rozwojowych (Dz. owych na inwestycje w zakresie dużej infrastrukt.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………... Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:.…………………………………………..……………………………………….. Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem: faks………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… e-mail………………………………………………………………………ji o …………………………………………………………………………………………………………….….…..……………… Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): ……………………………………………………….……………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………… |
| OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………... |
| ŁĄCZNA CENA OFERTOWA: Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ***nia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ**riumma w rozdziale III SIWZmacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, konania zamówienia, a: CENA OFERTOWA BURTTO PLN CENA OFERTOWA NETTO PLN TERMIN REALIZACJI DNI ........................................ ……………………………………… ……………………………………… ŁĄCZNA CENA OFERTOWA stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ |
| OŚWIADCZENIA: w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; zapoznaliśmy się z zaproszeniem do składania ofert oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte; uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym dniem); termin zapłaty do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury; Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu* ........................................... ............................... (miejsce i data ) (podpis ) 1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). * W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). |
| ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA: zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest ......................................................................................................................................................................... e-mail: ………...……........………….…………………..……....….tel./fax: .....................................................………………..; ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................................................................... |
| PODWYKONAWCY: Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe części zamówienia (Jeżeli jest to wiadome, należy podać również dane proponowanych podwykonawców) ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... |
| SPIS TREŚCI: Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. |
| ………………………………………………………. pieczęć Wykonawcy | ...................................................................................... Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |

#### Załącznik Nr 2

Wykonawca

…………………………………

…………………………………

……………….…………………

( pełna nazwa firmy/firm

zależności od podmiotu:

NIP/PESEL/KRS/CEiDG )

Reprezentowany przez:

……….………………………….

………..………………………….

OŚWIADCZENIE:

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY:

Przystępując do postępowania o zamówienie publiczne nr 21/2023 oświadczam, że oferowana usługa spełnia parametry i wymagania określone przez Zamawiającego w prowadzonym postępowaniu

................................................				...............................

(miejsce i data wystawienia)				                 (podpis)

INFORMACJA czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem:

TAK     /  NIE     - odpowiednio zakreślić

1Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

................................................				  ...............................

(miejsce i data wystawienia)				                    (podpis)

#### Załącznik Nr 3

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………………………………………………..

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie koncepcji, rozwiązania poprawienia wydajności, skuteczności istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynkach Szpitala przy ul. Św. Floriana 12 w Bydgoszczy wraz z Przychodnią przy ul. Kurpińskiego 5A nr postępowania 21/2023, prowadzonego przez Wojewódzki Szpital Obserwacyjno – Zakaźny im. Tadeusza Browicza  Bydgoszczy oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, DOSTAWCÓW LUB PODMIOTÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI POLEGA SIĘ:

Zobowiązujemy się nie wykonywać zamówienia z udziałem podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektywy 2014/24/UE, o których mowa w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, 
w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………………………………….

Data;  podpis

# Footnotes

Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.